Wszystkie wskaźniki mają na końcu słupka rurkę /2 mm/ lub plastikową kształtkę /2,8 mm/dla łatwego obsadzenia ich w płycie makiety. Umocowane są do słupka 10 mm poniżej główki szyny, aby po zamontowaniu wskaźnika na makiecie nie były widoczne. W poniższej tabeli podane są wysokości wskaźników od główki szyny oraz podstawowe informacje o ich stosowaniu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja E1, do której odsyłam chcących poszerzyć swoją wiedzę.

| Nr kat. | Wysokość od główki szyny /mm/ | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| H0 | TT | H0 | TT |  |
| 186000 | 086000 | 21,8 | 15,8 | D0 – oznacza, że za tarczą znajduje się tarcza zatrzymania D1. Ustawia się go w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 m przed tarczą D1 |
| 186010 | 086010 | 16,6 | 12,0 | D1 – oznacza miejsce, w którym z jakichkolwiek powodów należy zatrzymać pociąg, a w miejscu tym brak semaforów bądź tarcz zaporowych. Ustawia się ją na szlaku w odległości min. 50 m od osłanianego miejsca po prawej stronie toru, a na stacji w odległości min. 100 m w osi toru. |
| 186020 | 086020 | 30,8 | 22,3 | D6 – oznacza odcinek z prędkością zmniejszoną w stosunku do prędkości rozkładowej. Cyfra na wskaźniku oznacza maksymalną prędkość /w dziesiątkach/. Tarczę ustawia się w odległości drogi hamowania przed wskaźnikiem W14. |
| 186021 | 086021 | 9,0 | 6,5 | D6 niski – jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186030 | 086030 | 18,4 | 13,3 | W1 - oznacza tarczę ostrzegawczą semaforową lub przejazdową, a na szlakach z samoczynną blokadą liniową czterostawną - przedostatni semafor odstępowy blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą. |
| 186031 | 086031 | 11,5 | 8,4 | W1 niski - jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186040 | 086040 | 32,2 | 23,4 | W4 - oznacza miejsce na stacji, przystanku, posterunku osłonnym, do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu. Ustawia się go przy końcu peronu lub przed ukresem z prawej strony toru, do którego się odnosi. |
| 186041 | 086041 | 49,5 | 35,9 | W4 wysoki – jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186050 | 086050 | 48,9 | 35,4 | W5 - oznacza granicę przetaczania. Ustawia się go przynajmniej 100 m przed semaforem wjazdowym patrząc w stronę szlaku. |
| 186060 | 086060 | 28,8 | 20,9 | W6 - oznacza miejsce, gdzie należy dać sygnał “Baczność”. |
| 186061 | 086061 | 40,6 | 29,4 | W6 wysoki - jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186062 | 086062 | 28,8 | 20,9 | W6a - oznacza jak wyżej, ale odnosi się do przejazdów i przejść kolejowych. |
| 186063 | 086063 | 40,6 | 29,4 | W6a wysoki - jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186064 | 086064 | 36,2 | 26,3 | W6b – można stosować zamiennie ze wskaźnikiem W6a |
| 186070 | 086070 | 27,7 | 20,1 | W7 - oznacza miejsce, gdzie należy dać sygnał “Baczność” podczas prac torowych. Ustawia się go od 300 do 500 m przed miejscem prowadzenia prac torowych. |
| 186071 | 086071 | 7,0 | 5,1 | W7 niski - jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186080 | 086080 | 26,8 | 19,4 | W8 - ustawia się w odległości drogi hamowania przed wskaźnikiem W9. Cyfra na wskaźniku oznacza maksymalną prędkość /w dziesiątkach/. Brak cyfry – v =15 km/h. |
| 186081 | 086081 | 7,0 | 5,1 | W8 niski - jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186090 | 086090 | 6,9 | 5,0 | W9 - oznacza początek /wierzchołek w dół/ i koniec /wierzchołek w górę/ odcinka, przez który należy przejechać z ograniczona prędkością. |
| 186100 | 086100 | 21,9 | 15,8 | W11a – odnoszą się do tarczy ostrzegawczej semaforowej. Ustawia się je co 100 m przed wskaźnikiem W1 pod katem 60 stopni do osi toru. W wyjątkowych wypadkach odległość między wskaźnikami W11 można zmniejszyć do 60 m.. |
| 186101 | 086101 | 8,6 | 6,2 | W11a niski – jw. Ustawia się na międzytorzu. |
| 186102 | 086102 | 21,9 | 15,8 | W11b – jak W11a, przy czym stosuje się przed posterunkami, na których zaczyna się odcinek zelektryfikowany. |
| 186103 | 086103 | 8,6 | 6,2 | W11b niski – jw. Ustawia się na międzytorzu. |
| 186104 | 086104 | 21,9 | 15,8 | W11p – odnoszą się do tarczy ostrzegawczej przejazdowej. Ustawia się je co 200 m przed wskaźnikiem W1 |
| 186110 | 086110 | 28,7 | 20,8 | W12 - oznacza, że należy zakropić popielnik i zamknąć jego klapy. Ustawia się go w odległości 200 m przed mostami, wiaduktami itp. |
| 186111 | 086111 | 42,5 | 30,8 | W12 wysoki - jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186120 | 086120 | 36,1 | 26,2 | W13 podwójny - oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować ostrożność przy pracy podbijarek i innych maszyn torowych. Ustawia się go w odległości 50 m przed przeszkodami znajdującymi się mniej niż 150 m od siebie. |
| 186121 | 086121 | 49,9 | 36,2 | W13 podwójny wysoki - jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186122 | 086122 | 35,3 | 25,5 | W13 pojedynczy - oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować ostrożność przy pracy podbijarek i innych maszyn torowych. Ustawia się go w odległości 50 m przed przeszkodą. |
| 186123 | 086123 | 61,8 | 44,7 | W13 pojedynczy wysoki - jw. Ustawiany na międzytorzu. |
| 186130 | 086130 | 18,4 | 13,3 | W14 - oznacza początek /wierzchołek w dół/ i koniec /wierzchołek w górę/ odcinka, przez który należy przejechać z ograniczona prędkością. Stosuje się łącznie z sygnałem D6. |
| 186131 | 086131 | 6,9 | 5,0 | W14 niski - jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186140 | 086140 | 14,4 | 10,4 | W15 lewy – oznacza, że semafor, tarcza nie są ustawione w miejscu, w którym powinny stać, mimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Ustawia się go w miejscu, w którym powinien stać semafor, tarcza strzałką skierowaną w stronę semafora, tarczy. |
| 186141 | 086141 | 14,4 | 10,4 | W15 prawy – jw. |
| 186150 | 086150 | 21,8 | 15,8 | W16 - oznacza przystanek osobowy. Ustawia się go w odległości drogi hamowania przed przystankiem. |
| 186170 | 086170 | 27,6 | 20,0 | W27 biały – oznacza miejsce zmiany prędkości i prędkość maksymalną obowiązującą na szlaku za wskaźnikiem (wyrażoną w dziesiątkach). |
| 186171 | 086171 | 3,5 | 2,5 | W27 biały niski – jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186172 | 086172 | 27,6 | 20,0 | W27 czarny – jak W27 biały wg starszych przepisów. |
| 186173 | 086173 | 3,5 | 2,5 | W27 czarny niski – jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186180 | 086180 | 28,7 | 20,8 | W28 – oznacza miejsce zmiany kanału radiołączności pociągowej i numer kanału obowiązujący za wskaźnikiem |
| 186181 | 086181 | 6,9 | 5,0 | W28 niski – jw. Ustawiany w przypadku braku skrajni. |
| 186190 | 086190 | 9,2 | 6,6 | W29 – oznacza obowiązek nawiązania łączności radiowej z dyżurnym ruchu odcinkowym. Ustawia się go skośnie do toru w odległości min. 1600 m przed samoczynnie działającym semaforem wjazdowym. |
| 186200 | 086200 | 4,4 | 3,2 | W32 – oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu o określonej długości (określonej cyfrą na wskaźniku). Ustawia się go między torem a peronem. |
| 186210 | 086210 | 33,3 | 24,1 | W33 – oznacza początek obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R |
| 186211 | 086211 | 33,3 | 24,1 | W34 - oznacza koniec obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R |
| 186220 | 086220 | 22,8 /ramię poziome/ | 16,6 /ramię poziome/ | Wskaźnik pochylenia /0 – wzniesienie/ |
| 186221 | 086221 | 22,8 /ramię poziome | 16,6 /ramię poziome/ | Wskaźnik pochylenia /0 – spadek/ |
| 186222 | 086222 | 22,8 /ramię poziome/ | 16,6 /ramię poziome/ | Wskaźnik pochylenia /spadek – 0/ |
| 186223 | 086223 | 22,8 /ramię poziome/ | 16,6 /ramię poziome/ | Wskaźnik pochylenia /wzniesienie – 0/ |
| 186224 | 086224 | 22,8 /środek wskaźnika/ | 16,6 /środek wskaźnika/ | Wskaźnik pochylenia /spadek – wzniesienie/ |
| 186225 | 086225 | 22,8 /środek wskaźnika/ | 16,6 /środek wskaźnika/ | Wskaźnik pochylenia /wzniesienie – spadek/ |
| 186226 | 086226 | 22,8 /środek wskaźnika/ | 16,6 /środek wskaźnika/ | Wskaźnik pochylenia /wzniesienie – wzniesienie/ |
| 186227 | 086227 | 22,8 /środek wskaźnika/ | 16,6 /środek wskaźnika/ | Wskaźnik pochylenia /spadek – spadek/ |